CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN       : 2016/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHÂN BÓN DIAMONI PHOSPHAT (DAP)

National technical regulations on

Diammonium phosphate fertilizer (DAP)

HÀ NỘI - 2016

Lời nói đầu

QCVN : 2016/BCT do Ban soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số: /2016/TT-BCT, ngày tháng năm 2016.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHÂN BÓN DIAMONI PHOSPHAT (DAP)

National technical regulations on

Diammonium phosphate fertilizer (DAP)

Chương I

Quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón điamoni phosphat (sau đây gọi tắt là DAP).

2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón DAP trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tài liệu viện dẫn:

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7764 (ISO 6353) (các phần), Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học.

TCVN 9486:2013, Phân bón - Lấy mẫu.

TCVN 8856:2012, Phân bón Diamoni phosphat (DAP)

TCVN 8559:2010, Phân bón – Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

TCVN 8557:2010, phân bón – phương pháp xác định nitơ tổng số

TCVN 9297:2012, phân bón, phương pháp xác định độ ẩm

TCVN 9291:2012, Phân bón – xác định Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa)

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, những từ ngữ, ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:

1.  Phân bón điamoni phosphat (DAP - (NH4)2HPO4): là hợp chất hóa học được sử dụng làm phân bón vô cơ cung cấp đạm và lân cho cây trồng, với tỷ lệ đạm là 10-18%, tỷ lệ lân là 44-50%.

2. Ký hiệu và cách đọc các thành phần phân bón DAP: DAP  N-P2O5

Trong đó:

- Tổng hàm lượng dinh dưỡng là: N + P2O5

- N: Hàm lượng Nitơ tổng số;

- P2O5: Hàm lượng phospho hữu hiệu.

Ví dụ: DAP 16-48: là ký hiệu DAP trong đó 16 là hàm lượng nitơ tổng số, 48 là hàm lượng phospho hữu hiệu và tổng hàm lượng dinh dưỡng là 64%

Chương II

Quy định về đặc tính kỹ thuật

Điều 3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật của phân bón DAP, được nêu ở bảng 3.1.

Bảng 3.1 – Các chỉ tiêu chất lượng của DAP

| TT | Chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hàm lượng nitơ tổng, tính theo nitơ N, %, không nhỏ hơn | 15 | - TCVN 8856:2012 - TCVN 8557:2010 |
| 2. | Hàm lượng phospho hữu hiệu, tính theo phospho pentoxit P2O5, %, không nhỏ hơn | 44 | - TCVN 8856:2012 - TCVN 8559:2010 |
| 3. | Hàm lượng cadimi tổng, mg/kg, không lớn hơn | 12 | TCVN 9291:2012 |
| 4. | Độ ẩm, %, không lớn hơn | 2,5 | - TCVN 8856:2012 - TCVN 9297:2012 |

Chương III

Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm

Điều 4. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

Phân DAP được lấy mẫu được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 8856:2012, Phân bón Diamoni phosphat (DAP)

- TCVN 9486:2013, phân bón – phương pháp lấy mẫu

Điều 5. Phương pháp thử

5.1. Qui định chung

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 9486:2013.

Trong quá trình phân tích chỉ sử dụng các hóa chất, thuốc thử phù hợp với các yêu cầu quy định trong TCVN 7764 (ISO 6353), hoặc các hóa chất, thuốc thử có cấp tinh khiết tương đương.

Nước dùng trong quá trình phân tích phù hợp với quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương (sau đây gọi là nước).

5.2. Xác định hàm lượng nitơ tổng số

Việc xác định hàm lượng nitơ tổng số được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 8856:2012, phân bón Diammoni phosphat (DAP)

- TCVN 8557:2010, phân bón – phương pháp xác định nitơ tổng số

5.3. Xác định hàm lượng phospho hữu hiệu

Việc xác định hàm lượng phospho hữu hiệu được thực hiện bằng một trong các phương pháp:

- TCVN 8856:2012, phân bón Diammoni phosphat (DAP)

- TCVN 8559:2010, phân bón – phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

5.4. Xác định hàm lượng cadimi tổng

Việc xác định hàm lượng cadimi tổng số được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 8856:2012, phân bón Diammoni phosphat (DAP)

- TCVN 9291:2012, phân bón – xác định Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa)

5.5. Xác định độ ẩm.

Việc xác định hàm lượng cadimi tổng số được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 8856:2012, phân bón Diammoni phosphat (DAP) ;

- TCVN 9297 : 2012, phân bón - phương pháp xác định độ ẩm

5.6. Xác định độ ẩm

- Việc xác định độ ẩm của phân bón DAP được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 9297:2012, phân bón, phương pháp xác định độ ẩm

- TCVN 8856:2012, phân bón Diammoni phosphat (DAP)

Điều 6. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau.

- viện dẫn tiêu chuẩn này;

- các chi tiết cần thiết để nhận biết mẫu thử;

- kết quả thử nghiệm;

- các đặc điểm bất thường ghi nhận trong quá trình thử;

- các thao tác bất kỳ được thực hiện không quy định trong tiêu chuẩn này;

- ngày, tháng, năm thử nghiệm.

Điều 7. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1. Phân DAP được xuất ở dạng rời hoặc được đóng bao. Khối lượng bao tùy theo nhà sản xuất nhưng sai lệch khối lượng không quá ± 1 %. Bao chứa phải đảm bảo bền và cách ẩm.

7.2. Ghi nhãn

Ghi nhãn bao bì hoặc nhãn hiệu cho các loại phân bón được bao gói TCVN 7288 : 2003, phân  bón – Ghi nhãn – Cách trình bày và công bố

Phân DAP phải được ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành và ít nhất bao gồm các thông tin sau:

- Tên sản phẩm;

- Tên và/hoặc tên viết tắt hay nhãn hiệu đăng ký, địa chỉ cơ sở sản xuất;

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng;

- Hàm lượng N và P2O5;

- Hướng dẫn bảo quản và sử dụng.

7.3. Phân DAP phải được để ở nơi khô ráo, có mái che;

7.4. DAP phải được vận chuyển bằng các phương tiện có che chắn, đảm bảo khô.

Chương III

Quy định về quản lý

Điều 8. Quy định về chứng nhận hợp quy:

a. Phân bón DAP thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương ban hành phải công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa và thực hiện việc ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về nhãn hàng hoá.

b. Phương thức đánh giá hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

c. Quy định về công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định.

Việc công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định đối với phân bón DAP được thực hiện theo các quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 9. Phương thức kiểm tra:

Phân bón DAP được sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và pháp luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

a. Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

b. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động liên quan đến phân bón DAP trên lãnh thổ Việt Nam tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

c. Trường hợp các tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới./.