CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN         : 2016/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐCgIA

VỀ PHÂN LÂN CANXI MAGIÊ

(Phân lân nung chảy)

National technical regulations on

Calcium magnesium phosphate fertilizer

HÀ NỘI - 2016

Lời nói đầu

QCVN : 2016/BCT do Ban soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số: /2016/TT-BCT, ngày tháng năm 2016.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHÂN LÂN CANXI MAGIÊ

National technical regulations on

Calcium magnesium phosphate fertilizer

Chương I

Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân lân nung chảy dùng làm phân bón trong nông nghiệp (sau đây gọi tắt là phân lân nung chảy).

2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân lân nung chảy trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tài liệu viện dẫn:

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7764 (ISO 6353) (các phần), Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học.

TCVN 9486:2013, Phân bón - Lấy mẫu.

TCVN 1078:1999, Phân lân canxi magie (phân lân nung chảy)

TCVN 8559:2010, Phân bón – Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

TCVN 9297 : 2012, phân bón, phương pháp xác định độ ẩm

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, những từ ngữ, ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:

1. Phân lân nung chảy là phân bón sản xuất bằng phương pháp nhiệt nấu chảy lỏng quặng có chứa lân sau đó được làm lạnh đột ngột bằng nước áp lực cao tạo ra. Được sử dụng làm phân bón vô cơ cung cấp lân cho cây trồng.

2. “Phốt pho hữu hiệu” là một chỉ tiêu biểu thị mức độ hòa tan của hợp chất phốt pho với một số dung môi quy ước được nhiều nước sử dụng như dung dịch axit xitric 2%, dung dịch amon xitrat pH=7, dung dịch axit sunfuric 0,1N.

3. P2O5: Có một số tên gọi khác nhau anhydrite phosphoric, diphotpho pentoxit

Chương II

Quy định về đặc tính kỹ thuật

Điều 3. Thành phần tổng hợp:

Phân lân nung chảy được tổng hợp từ quặng apatit, serpentin, tỷ lệ được điều chỉnh thích hợp theo yêu cầu và mục đích sử dụng.

Điều 4. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật của phân lân nung chảy, được nêu ở bảng 4.1.

Bảng 4.1 – Các chỉ tiêu chất lượng của phân lân nung chảy

| TT | Chỉ tiêu | Mức quy định | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàm lượng anhydrite phosphoric (P2O5) hữu hiệu, tính bằng%, không nhỏ hơn | 13,5 | TCVN 1078:1999 TCVN 8559:2010 |
| 2 | Độ ẩm, tính bằng%, không lớn hơn | 1 | TCVN 1078:1999 TCVN 9297:2012 |
| 3 | Độ mịn - cỡ hạt |  | TCVN 4440:2004 |
| 3.1 | Dạng bột: Lượng qua dây 0,25 mm, tính bằng% khối lượng, không nhỏ hơn | 55 | TCVN 4440:2004 |
| 3.2 | Dạng hạt: Lượng qua dây 5mm, tính bằng% khối lượng, không nhỏ hơn | 90 | TCVN 4440:2004 |

Chương III

Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm

Điều 4. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

Phân lân nung chảy được lấy mẫu bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 1078:1999, Phân lân canxi magie (phân lân nung chảy)

- TCVN 9486:2013, Phân bón – Phương pháp lấy mẫu

Điều 5. Phương pháp thử

5.1. Qui định chung

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 9486:2013.

Trong quá trình phân tích chỉ sử dụng các hóa chất, thuốc thử phù hợp với các yêu cầu quy định trong TCVN 7764 (ISO 6353), hoặc các hóa chất, thuốc thử có cấp tinh khiết tương đương.

Nước dùng trong quá trình phân tích phù hợp với quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương (sau đây gọi là nước).

5.2. Xác định hàm lượng anhydrite phosphoric (P2O5) hữu hiệu

Phân lân nung chảy được xác định hàm lượng anhydrit phosphoric hữu hiệu bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 1078:1999, Phân lân canxi magie (phân lân nung chảy)

- TCVN 8559:2010, Phân bón – Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

5.3 Xác định độ ẩm

Việc xác định độ ẩm của phân lân nung chảy được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 1078:1999, Phân lân canxi magie (phân lân nung chảy)

- TCVN 9297:2012, phân bón, phương pháp xác định độ ẩm

5.4 Xác định độ mịn - cỡ hạt

Việc xác định độ độ mịn, cỡ hạt của phân lân nung chảy được thực hiện theo TCVN 1078:1999, Phân lân canxi magie (phân lân nung chảy)

Điều 6. Báo cáo thử nghiệm

- Báo cáo kết quả thử nghiệm cần nêu các thông tin sau:

- Các thông tin cần thiết để nhận biết mẫu thử;

- Các bước tiền hành thử khác với qui dịnh tiêu chuẩn này ( ghi rõ tài liệu viện dẫn);

- Các kết quả thử ( trong đó kết quả kiểm tra ngoại quan, xác định hàm lượng anhydrite phosphoric, axit tự do, độ ẩm);

- Các tình huống ảnh hưởng đến kết quả thử, nếu có;

- Ngày, tháng, năm và người tiến hành thử nghiệm;

- Tên phòng thử nghiệm;

- Viện dẫn quy chuẩn này.

Điều 7. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

7.1 Bao gói

Phân lân nung chảy phải được đóng và bao giấy Kraft  hoặc bao PP có tráng PE. Khối lượng mỗi bao: 20 kg - 25 kg - 50 kg, 1000 kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

7.2 Ghi nhãn (phân bón lưu thông trong nước)

7.2  Ghi nhãn

Ghi nhãn bao bì hoặc nhãn hiệu cho các loại phân bón được bao gói TCVN 7288 : 2003, phân  bón – Ghi nhãn – Cách trình bày và công bố

Trên mỗi bao phải có nhãn ghi:

- Tên cơ sở sản xuất;

- Tên sản phẩm;

- Dạng sản phẩm;

- Hàm lượng P2O5 hữu hiệu;

- Khối lượng bao;

- Số hiệu tiêu chuẩn này.

- Phương pháp thử

7.3. Phân lân nung chảy phải được để ở nơi khô ráo, có mái che;

7.4. Phân lân nung chảy phải được vận chuyển bằng các phương tiện có che chắn đảm bảo khô.

Chương IV

Quy định về quản lý

Điều 8. Quy định về chứng nhận hợp quy:

a. Phân lân nung chảy thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương ban hành phải công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa và thực hiện việcghi nhãn theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về nhãn hàng hoá.

b. Phương thức đánh giá hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

c. Quy định về công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định.

Việc công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định đối với phân lân nung chảy được thực hiện theo các quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 9. Phương thức kiểm tra:

Phân lân nung chảy được sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và pháp luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

a. Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

b. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động liên quan đến phân lân nung chảy trên lãnh thổ Việt Nam tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

c. Trường hợp các tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới./.