CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN       : 2016/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHÂN BÓN URÊ NÔNG NGHIỆP

National technical regulations on

Urea for agriculture

HÀ NỘI - 2016

Lời nói đầu

QCVN : 2016/BCT do Ban soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số: /2016/TT-BCT, ngày tháng năm 2016.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHÂN BÓN URÊ NÔNG NGHIỆP

National technical regulations on

Urea for agriculture

Chương I

Quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón urê dùng trong nông nghiệp (sau đây gọi tắt là phân bón Urê).

2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón Urê trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tài liệu viện dẫn:

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7764 (ISO 6353) (các phần), Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học.

TCVN 9486:2013, Phân bón - Lấy mẫu.

TCVN 2620:2014, phân Urê – phương pháp thử

TCVN 9297 : 2012, phân bón, phương pháp xác định độ ẩm

TCVN 8557:2010, phân bón – phương pháp xác định nitơ tổng số

TCVN 9293:2012, Phân bón – Phương pháp xác định Biuret trong phân Urê

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, những từ ngữ, ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:

1.  Urê (có công thức CO(NH2)2): là hợp chất hóa học chứa nitơ được sử dụng làm phân bón cung cấp đạm cho cây trồng.

2. Biuret (có công thức NH2CO-NH-CONH2) là chất rắn có màu trắng hòa tan trong nước nóng, được hình thành do sự ngưng kết của hai phân tử urê trong quá trình sản xuất phân urê. Biuret là chất độc hại đối với cây trồng.

Chương II

Quy định về đặc tính kỹ thuật

Điều 3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Bảng 1 – Các chỉ tiêu chất lượng của Urê

| TT | Chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dạng bên ngoài. | Hạt trong hoặc đục, không có tạp chất bẩn nhìn thấy được, hòa tan nhanh, hoàn toàn trong nước | Ngoại quan |
| 2. | Hàm lượng nitơ tính bằng phần trăm khối lượng, không nhỏ hơn | 46,0 | TCVN 2620:2014 TCVN 8557:2010 |
| 3. | Hàm lượng biuret, tính bằng phần trăm, khối lượng, không lớn hơn | 1,5 | TCVN 2620:2014 TCVN 9293:2012 |
| 4. | Độ ẩm, tính bằng phần trăm, khối lượng, không lớn hơn | 1,0 | TCVN 2620:2014 TCVN 9297:2012 |

Chương III

Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm

Điều 4. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

Phân Urê được lấy mẫu được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 2620:2014, phân Urê – phương pháp thử

- TCVN 9486:2013, phân bón – phương pháp lấy mẫu

Điều 5. Phương pháp thử

5.1. Qui định chung

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 9486:2013.

Trong quá trình phân tích chỉ sử dụng các hóa chất, thuốc thử phù hợp với các yêu cầu quy định trong TCVN 7764 (ISO 6353), hoặc các hóa chất, thuốc thử có cấp tinh khiết tương đương.

Nước dùng trong quá trình phân tích phù hợp với quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương (sau đây gọi là nước).

5.2. Xác định các chỉ tiêu ngoại quan

Các chỉ tiêu ngoại quan của urê được kiểm tra bằng phương pháp trực quan theo các yêu cầu qui định trong bảng 1 QCVN         :2016/BCT.

5.3. Xác định hàm lượng nitơ

Việc xác định hàm lượng nitơ được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 2620:2014, phân Urê – phương pháp thử

- TCVN 8557:2010, phân bón – phương pháp xác định nitơ tổng số

5.4. Xác định hàm lượng biuret

Xác định hàm lượng biuret được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- TCVN 9293:2012, Phân bón – Phương pháp xác định Biuret trong phân Urê;

- TCVN 2620:2014, phân Urê – phương pháp thử

5.5 Xác định độ ẩm

Việc xác định độ ẩm của phân bón Urê được thực hiện bằng một trong hai phương pháp:

- Phương pháp xác định độ ẩm của phân urê: TCVN 2620:2014, phân Urê – phương pháp thử

- Phương pháp xác định độ ẩm cho các loại phân bón thể rắn: TCVN 9297:2012, phân bón, phương pháp xác định độ ẩm

5.6. Xác định cỡ hạt

Xác định cỡ hạt theo TCVN 2620:2014, phân Urê – phương pháp thử

Điều 6. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau.

- viện dẫn tiêu chuẩn này;

- các chi tiết cần thiết để nhận biết mẫu thử;

- kết quả thử nghiệm;

- các đặc điểm bất thường ghi nhận trong quá trình thử;

- các thao tác bất kỳ được thực hiện không quy định trong tiêu chuẩn này;

- ngày, tháng, năm thử nghiệm.

Điều 7. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1. Phân Urê được xuất ở dạng rời hoặc được đóng bao. Khối lượng bao tùy theo nhà sản xuất nhưng sai lệch khối lượng không quá ± 1%. Bao chứa phải đảm bảo bền và cách ẩm.

7.2. Ghi nhãn

- Ghi nhãn bao bì hoặc nhãn hiệu cho các loại phân bón được bao gói TCVN 7288 : 2003, phân  bón – Ghi nhãn – Cách trình bày và công bố

Phân Urê phải được ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành và ít nhất bao gồm các thông tin sau:

- Tên sản phẩm;

- Tên và/hoặc tên viết tắt hay nhãn hiệu đăng ký, địa chỉ cơ sở sản xuất;

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng;

- Hàm lượng N và Biuret;

- Hướng dẫn bảo quản và sử dụng.

7.3. Phân Urê phải được để ở nơi khô ráo, có mái che;

7.4. Phân Urê phải được vận chuyển bằng các phương tiện có che chắn, đảm bảo khô.

Chương IV

Quy định về quản lý

Điều 8. Quy định về công bố hợp quy:

a. Phân bón Urê thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương ban hành phải công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa và thực hiện việc ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về nhãn hàng hoá.

b. Phương thức đánh giá hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

c. Quy định về công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định.

Việc công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định đối với phân bón Urê được thực hiện theo các quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 9. Phương thức kiểm tra:

Phân bón Urê được sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và pháp luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

a. Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

b. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động liên quan đến phân bón Urê trên lãnh thổ Việt Nam tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

c. Trường hợp các tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới./.