BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... /20..../TT-BTTTT

Hà Nội, ngày	tháng	năm 20…

Dự thảo

THÔNG TƯ

Ban hành Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định

băng tần (57000-66000) MHz

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định băng tần (57000-66000) MHz.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Thông tư này quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định băng tần (57000-66000) MHz kèm theo các điều kiện sử dụng kênh tần số tại Phụ lục.

- Thông tư này áp dụng đối với những đối tượng sau:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng tại Việt Nam thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định băng tần (57000-66000) MHz;

- Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định băng tần (57000-66000) MHz tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Kênh tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là kênh) là dải tần số vô tuyến điện được xác định bằng độ rộng và tần số trung tâm của kênh.

- Nghiệp vụ Cố định là nghiệp vụ thông tin vô tuyến giữa các điểm cố định đã xác định trước.

1

- Song công là phương thức khai thác mà truyền dẫn được thực hiện đồng thời theo hai chiều của một kênh thông tin.

- Ghép kênh song công phân chia theo tần số (Frequency Division Duplex - FDD) là phương pháp ghép song công trong đó truyền dẫn đường lên và đường xuống sử dụng hai tần số riêng biệt.

- Ghép kênh song công phân chia theo thời gian (Time Division Duplex - TDD) là phương pháp ghép song công trong đó truyền dẫn đường lên và đường xuống được thực hiện trên cùng một tần số bằng cách sử dụng các khe thời gian luân phiên.

- Hệ thống vi ba là hệ thống thông tin vô tuyến thuộc nghiệp vụ cố định khai thác trong dải tần trên 30MHz, sử dụng truyền lan tầng đối lưu và thông thường bao gồm một hoặc nhiều đài vô tuyến điện chuyển tiếp.

- Liên lạc điểm- điểm (áp dụng cho vi ba) là tuyến liên lạc giữa hai đài vô tuyến điện đặt tại hai điểm cố định xác định.

- Phân kênh là việc sắp xếp các kênh trong cùng một đoạn băng tần.

- Phân kênh chính là phân kênh được xác định bằng các tham số cơ bản bao gồm tần số trung tâm, khoảng cách giữa hai kênh lân cận, khoảng cách tần số thu phát.

Điều 3. Mục tiêu quy hoạch

- Thiết lập trật tự sử dụng kênh, thống nhất tiêu chuẩn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện, hạn chế nhiễu có hại giữa các thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện và giữa các mạng thông tin vô tuyến, đồng thời đáp ứng nhu cầu truyền dẫn tốc độ cao bằng vô tuyến.

- Định hướng cho tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng ở Việt Nam; giúp cho cơ quan quản lý sắp xếp trật tự sử dụng phổ tần và quản lý phổ tần hiệu quả, hợp lý.

Điều 4. Nguyên tắc quy hoạch

- Tuân theo Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang có hiệu lực thi hành.

- Trên cơ sở các khuyến nghị phân kênh của Liên minh Viễn thông quốc tế (International Telecommunication Union - ITU).

- Đảm bảo quản lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng kênh trong những năm tới và khả năng đáp ứng công nghệ, thông tin vô tuyến băng rộng.

- Linh hoạt khi ấn định tần số.

2

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Cục Tần số vô tuyến điện chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn triển khai Thông tư này; phối hợp với các cơ quan có liên quan của các Bộ, Ngành để phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định băng tần (57000-66000) MHz có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, nghiệp vụ vô tuyến điện, điều kiện sử dụng quy định tại Thông tư này.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo thiết bị vô tuyến điện có băng tần hoạt động và quy định phân kênh phù hợp với các quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…. tháng  .. năm 20....

- Bãi bỏ các quy định phân kênh cho nghiệp vụ cố định băng tần (57000-59000) MHz quy định tại Quyết định số 860/2002/QĐ-TCBĐ của Tổng Cục Bưu điện về phê duyệt Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho nghiệp vụ cố định mặt đất băng tần (30-60) GHz.

- Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng Thông tin điện tử;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Sở Thông tin và Truyền thông các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Lưu: VT, CTS.

BỘ TRƯỞNG

Trương Minh Tuấn

3

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH PHÂN KÊNH TẦN SỐ CHO NGHIỆP VỤ CỐ ĐỊNH BĂNG TẦN (57000-66000) MHz

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../20…../TT-BTTTTngày…. tháng … năm 20….của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Đối với hệ thống truyền dẫn sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian - TDD, sơ đồ phân kênh được minh họa như trên Hình 1 dưới đây:

X

1	2	3	n

|  |  | f1 | 1. | Hình 1. Sơ đồ phân kênh đối với truyền dẫn một tần số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | f2 | f3 | fn |

Hình 1: Sơ đồ phân kênh đối với hệ thống truyền dẫn sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian - TDD

Trong đó,

fr là tần số tham chiếu a là hằng số

fn là tần số trung tâm của kênh thứ n (MHz)

X là khoảng cách giữa hai kênh lân cận (MHz)

Tần số trung tâm của kênh thứ n có thể được tính theo công thức:

fn = fr + a + n.X

với n = 1, 2, 3, ...

4

2. Đối với hệ thống truyền dẫn sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số - FDD, sơ đồ phân kênh được minh hoạ như trên hình 2.

Hình 2: Sơ đồ phân kênh đối với hệ thống truyền dẫn sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số - FDD

Trong đó,

fr là tần số tham chiếu a là hằng số

P là khoảng cách thu - phát (MHz)

fn là tần số trung tâm của một kênh thu/phát (MHz)

f’n là tần số trung tâm của một kênh phát/thu tương ứng (MHz)

Tần số trung tâm của các kênh tần số vô tuyến thu và phát tương ứng có thể

được tính theo các công thức sau:

fn = fr + a + nX

f’n = fn + P = fr + (a+P) + nX	với n = 1, 2, 3, ...

Trong các trường hợp cần phải sử dụng các tuyến viba có dung lượng cao đòi hỏi băng thông lớn, có thể ghép các kênh liền kề với tần số trung tâm là tần số nằm chính giữa tần số trung tâm của các kênh liền kề đó.

3. Các quy định khác tại sơ đồ phân kênh

- Các tần số trung tâm f1, f2, f3...fn và f’1, f’2, f’3...f’n được thể hiện trên sơ đồ phân kênh.

- Tài liệu tham chiếu: Khuyến nghị phân kênh của Liên minh viễn thông quốc tế ITU.

5

  - Mục đích sử dụng: Quy định loại hệ thống được phép sử dụng.

  - Công thức tính tần số trung tâm của các kênh tần số áp dụng cho các kênh chính.

- Quy định riêng về điều kiện ấn định và sử dụng các kênh tần số trong sơ đồ phân kênh.

  - Bảng tần số trung tâm của các kênh chính: Liệt kê toàn bộ giá trị tần số trung tâm của các kênh chính tương ứng được minh hoạ trên sơ đồ phân kênh và được tính theo công thức tính tần số trung tâm.

6

4. Sơ đồ phân kênh cho viba

4.1. Băng tần (57000-64000) MHz

50

1	2	3	140

57025	57075	57125	63975

Tài liệu tham chiếu:

Dựa theo Phụ lục 2 Khuyến nghị ITU-R F.1497-2 của Liên minh viễn thông thế giới ITU.

Quy định:

- Mục đích sử dụng: các hệ thống viba điểm-điểm sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD và/hoặc sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian TDD. Cho phép sử dụng linh hoạt khoảng cách song công khi sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD.

- Phân kênh cơ bản: 50 MHz

- Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

fn = fr + 25 + 50n	với	fr  = 56950 MHz

n = 1, 2, 3,...140

- Thiết bị hoạt động với băng thông tối thiểu 100 MHz (hai kênh 50 MHz). Trường hợp cần sử dụng tuyến viba có dung lượng lớn hơn, có thể ghép các kênh 50 MHz liên tiếp giới hạn ở băng thông tối đa 2500 MHz với tần số trung tâm là tần số nằm chính giữa các tần số trung tâm của các kênh liền kề.

- Kênh 1, 2 được sử dụng làm băng tần bảo vệ với băng tần liền kề hoặc sử dụng cho các mục đích tạm thời hoặc căn chỉnh thiết bị và kiểm tra việc truyền sóng.

- Băng tần (57000-64000) MHz cũng được sử dụng cho các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Do đó, thiết bị viba điểm-điểm hoạt động ở băng tần này phải chấp nhận nhiễu có hại từ các thiết bị miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có thể gây ra.

7

Bảng tần số trung tâm của các kênh chính

| Kênh | Tần số | Kênh | Tần số | Kênh | Tần số | Kênh | Tần số | Kênh | Tần số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |
| 1 | 57025 | 29 | 58425 | 57 | 59825 | 85 | 61225 | 113 | 62625 |
| 2 | 57075 | 30 | 58475 | 58 | 59875 | 86 | 61275 | 114 | 62675 |
| 3 | 57125 | 31 | 58525 | 59 | 59925 | 87 | 61325 | 115 | 62725 |
| 4 | 57175 | 32 | 58575 | 60 | 59975 | 88 | 61375 | 116 | 62775 |
| 5 | 57225 | 33 | 58625 | 61 | 60025 | 89 | 61425 | 117 | 62825 |
| 6 | 57275 | 34 | 58675 | 62 | 60075 | 90 | 61475 | 118 | 62875 |
| 7 | 57325 | 35 | 58725 | 63 | 60125 | 91 | 61525 | 119 | 62925 |
| 8 | 57375 | 36 | 58775 | 64 | 60175 | 92 | 61575 | 120 | 62975 |
| 9 | 57425 | 37 | 58825 | 65 | 60225 | 93 | 61625 | 121 | 63025 |
| 10 | 57475 | 38 | 58875 | 66 | 60275 | 94 | 61675 | 122 | 63075 |
| 11 | 57525 | 39 | 58925 | 67 | 60325 | 95 | 61725 | 123 | 63125 |
| 12 | 57575 | 40 | 58975 | 68 | 60375 | 96 | 61775 | 124 | 63175 |
| 13 | 57625 | 41 | 59025 | 69 | 60425 | 97 | 61825 | 125 | 63225 |
| 14 | 57675 | 42 | 59075 | 70 | 60475 | 98 | 61875 | 126 | 63275 |
| 15 | 57725 | 43 | 59125 | 71 | 60525 | 99 | 61925 | 127 | 63325 |
| 16 | 57775 | 44 | 59175 | 72 | 60575 | 100 | 61975 | 128 | 63375 |
| 17 | 57825 | 45 | 59225 | 73 | 60625 | 101 | 62025 | 129 | 63425 |
| 18 | 57875 | 46 | 59275 | 74 | 60675 | 102 | 62075 | 130 | 63475 |
| 19 | 57925 | 47 | 59325 | 75 | 60725 | 103 | 62125 | 131 | 63525 |
| 20 | 57975 | 48 | 59375 | 76 | 60775 | 104 | 62175 | 132 | 63575 |
| 21 | 58025 | 49 | 59425 | 77 | 60825 | 105 | 62225 | 133 | 63625 |
| 22 | 58075 | 50 | 59475 | 78 | 60875 | 106 | 62275 | 134 | 63675 |
| 23 | 58125 | 51 | 59525 | 79 | 60925 | 107 | 62325 | 135 | 63725 |
| 24 | 58175 | 52 | 59575 | 80 | 60975 | 108 | 62375 | 136 | 63775 |
| 25 | 58225 | 53 | 59625 | 81 | 61025 | 109 | 62425 | 137 | 63825 |
| 26 | 58275 | 54 | 59675 | 82 | 61075 | 110 | 62475 | 138 | 63875 |
| 27 | 58325 | 55 | 59725 | 83 | 61125 | 111 | 62525 | 139 | 63925 |
| 28 | 58375 | 56 | 59775 | 84 | 61175 | 112 | 62575 | 140 | 63975 |

8

4.2. Băng tần (64000-66000) MHz

a. Sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD

950

50

1	2	3

64075	64125	64175

19	1’

|  | 65000 |
| --- | --- |
| 64975 | 65025 |

2’	3’	19’

65075	65125	65925

Tài liệu tham chiếu:

Dựa theo Phụ lục 3 Khuyến nghị ITU-R F.1497-2 của Liên minh viễn thông thế giới ITU.

Quy định:

- Mục đích sử dụng: các hệ thống viba điểm-điểm sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD.

- Phân kênh cơ bản : 50 MHz

- Khoảng cách song công thu-phát: 950 MHz

- Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

fn = fr + 7075 + 50n	với	fr  = 56950 MHz

f’n = fr + 8025 +50n	với	n = 1, 2, 3,...19

 Thiết bị hoạt động với băng thông tối thiểu 100 MHz (hai kênh 50 MHz). Trường hợp cần sử dụng tuyến viba có dung lượng lớn hơn, có thể ghép các kênh 50 MHz liên tiếp với tần số trung tâm là tần số nằm chính giữa các tần số trung tâm của các kênh liền kề.

9

Bảng tần số trung tâm của các kênh chính

| Kênh | Tần số thu/phát | Tần số phát/thu | Kênh | Tần số thu/phát | Tần số phát/thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MHz) | (MHz) |  | (MHz) | (MHz) |
| 1 | 64075 | 65025 | 11 | 64575 | 65525 |
| 2 | 64125 | 65075 | 12 | 64625 | 65575 |
| 3 | 64175 | 65125 | 13 | 64675 | 65625 |
| 4 | 64225 | 65175 | 14 | 64725 | 65675 |
| 5 | 64275 | 65225 | 15 | 64775 | 65725 |
| 6 | 64325 | 65275 | 16 | 64825 | 65775 |
| 7 | 64375 | 65325 | 17 | 64875 | 65825 |
| 8 | 64425 | 65375 | 18 | 64925 | 65875 |
| 9 | 64475 | 65425 | 19 | 64975 | 65925 |
| 10 | 64525 | 65475 |  |  |  |

10

fn = fr + 7075 + 50n

b. Sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian TDD

50

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 64075 | 64125 |

| 3 | 38 |
| --- | --- |
| 64175 | 65925 |

Tài liệu tham chiếu:

Dựa theo Phụ lục 3 Khuyến nghị ITU-R F.1497-2 của Liên minh viễn thông thế giới ITU.

Quy định:

- Mục đích sử dụng: các hệ thống viba điểm-điểm sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian TDD.

- Phân kênh cơ bản: 50 MHz

- Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

với fr = 56950 MHz n = 1, 2, 3,…..38

 Thiết bị hoạt động với băng thông tối thiểu 100 MHz (hai kênh 50 MHz). Trường hợp cần sử dụng tuyến viba có dung lượng lớn hơn, có thể ghép các kênh 50 MHz liên tiếp với tần số trung tâm là tần số nằm chính giữa các tần số trung tâm của các kênh liền kề.

11

Bảng tần số trung tâm của các kênh chính

| Kênh | Tần số thu/phát | Kênh | Tần số thu/phát | Kênh | Tần số thu/phát | Kênh | Tần số thu/phát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |
| 1 | 64075 | 11 | 64575 | 21 | 65075 | 31 | 65575 |
| 2 | 64125 | 12 | 64625 | 22 | 65125 | 32 | 65625 |
| 3 | 64175 | 13 | 64675 | 23 | 65175 | 33 | 65675 |
| 4 | 64225 | 14 | 64725 | 24 | 65225 | 34 | 65725 |
| 5 | 64275 | 15 | 64775 | 25 | 65275 | 35 | 65775 |
| 6 | 64325 | 16 | 64825 | 26 | 65325 | 36 | 65825 |
| 7 | 64375 | 17 | 64875 | 27 | 65375 | 37 | 65875 |
| 8 | 64425 | 18 | 64925 | 28 | 65425 | 38 | 65925 |
| 9 | 64475 | 19 | 64975 | 29 | 65475 |  |  |
| 10 | 64525 | 20 | 65025 | 30 | 65525 |  |  |

c. Băng tần (64000-66000) MHz cũng được sử dụng cho các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Do đó, thiết bị viba điểm-điểm hoạt động ở băng tần này phải chấp nhận nhiễu có hại từ các thiết bị miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có thể gây ra.

12

4.3. Băng tần (57000-66000) MHz

50

1	2	3	179

57025	57075	57125	65925

Tài liệu tham chiếu:

Dựa theo Phụ lục 2, Phụ lục 3 Khuyến nghị ITU-R F.1497-2 của Liên minh viễn thông thế giới ITU.

Quy định:

 Mục đích sử dụng: các hệ thống viba điểm-điểm sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD và/hoặc sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian TDD. Cho phép sử dụng linh hoạt khoảng cách song công khi sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD.

- Phân kênh cơ bản: 50 MHz

- Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

fn = fr + 25 + 50n	MHz;  với: n= 1, 2, 3, ... 179;	fr = 56950 MHz

- Trường hợp cần sử dụng tuyến viba có dung lượng lớn hơn, có thể ghép các kênh 50 MHz liên tiếp giới hạn ở băng thông tối đa 2500 MHz với tần số trung tâm là tần số nằm chính giữa các tần số trung tâm của các kênh liền kề.

- Kênh 1, 2 được sử dụng làm băng tần bảo vệ với băng tần liền kề hoặc sử dụng cho các mục đích tạm thời hoặc căn chỉnh thiết bị và kiểm tra việc truyền sóng.

- Băng tần (57000-66000) MHz cũng được sử dụng cho các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Do đó, thiết bị viba điểm-điểm hoạt động ở băng tần này phải chấp nhận nhiễu có hại từ các thiết bị miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có thể gây ra.

13

Bảng tần số trung tâm của các kênh chính

| Kênh | Tần số | Kênh | Tần số | Kênh | Tần số | Kênh | Tần số | Kênh | Tần số | Kênh | Tần số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |  | (MHz) |
| 1 | 57025 | 31 | 58525 | 61 | 60025 | 91 | 61525 | 121 | 63025 | 151 | 64525 |
| 2 | 57075 | 32 | 58575 | 62 | 60075 | 92 | 61575 | 122 | 63075 | 152 | 64575 |
| 3 | 57125 | 33 | 58625 | 63 | 60125 | 93 | 61625 | 123 | 63125 | 153 | 64625 |
| 4 | 57175 | 34 | 58675 | 64 | 60175 | 94 | 61675 | 124 | 63175 | 154 | 64675 |
| 5 | 57225 | 35 | 58725 | 65 | 60225 | 95 | 61725 | 125 | 63225 | 155 | 64725 |
| 6 | 57275 | 36 | 58775 | 66 | 60275 | 96 | 61775 | 126 | 63275 | 156 | 64775 |
| 7 | 57325 | 37 | 58825 | 67 | 60325 | 97 | 61825 | 127 | 63325 | 157 | 64825 |
| 8 | 57375 | 38 | 58875 | 68 | 60375 | 98 | 61875 | 128 | 63375 | 158 | 64875 |
| 9 | 57425 | 39 | 58925 | 69 | 60425 | 99 | 61925 | 129 | 63425 | 159 | 64925 |
| 10 | 57475 | 40 | 58975 | 70 | 60475 | 100 | 61975 | 130 | 63475 | 160 | 64975 |
| 11 | 57525 | 41 | 59025 | 71 | 60525 | 101 | 62025 | 131 | 63525 | 161 | 65025 |
| 12 | 57575 | 42 | 59075 | 72 | 60575 | 102 | 62075 | 132 | 63575 | 162 | 65075 |
| 13 | 57625 | 43 | 59125 | 73 | 60625 | 103 | 62125 | 133 | 63625 | 163 | 65125 |
| 14 | 57675 | 44 | 59175 | 74 | 60675 | 104 | 62175 | 134 | 63675 | 164 | 65175 |
| 15 | 57725 | 45 | 59225 | 75 | 60725 | 105 | 62225 | 135 | 63725 | 165 | 65225 |
| 16 | 57775 | 46 | 59275 | 76 | 60775 | 106 | 62275 | 136 | 63775 | 166 | 65275 |
| 17 | 57825 | 47 | 59325 | 77 | 60825 | 107 | 62325 | 137 | 63825 | 167 | 65325 |
| 18 | 57875 | 48 | 59375 | 78 | 60875 | 108 | 62375 | 138 | 63875 | 168 | 65375 |
| 19 | 57925 | 49 | 59425 | 79 | 60925 | 109 | 62425 | 139 | 63925 | 169 | 65425 |
| 20 | 57975 | 50 | 59475 | 80 | 60975 | 110 | 62475 | 140 | 63975 | 170 | 65475 |
| 21 | 58025 | 51 | 59525 | 81 | 61025 | 111 | 62525 | 141 | 64025 | 171 | 65525 |
| 22 | 58075 | 52 | 59575 | 82 | 61075 | 112 | 62575 | 142 | 64075 | 172 | 65575 |
| 23 | 58125 | 53 | 59625 | 83 | 61125 | 113 | 62625 | 143 | 64125 | 173 | 65625 |
| 24 | 58175 | 54 | 59675 | 84 | 61175 | 114 | 62675 | 144 | 64175 | 174 | 65675 |
| 25 | 58225 | 55 | 59725 | 85 | 61225 | 115 | 62725 | 145 | 64225 | 175 | 65725 |
| 26 | 58275 | 56 | 59775 | 86 | 61275 | 116 | 62775 | 146 | 64275 | 176 | 65775 |
| 27 | 58325 | 57 | 59825 | 87 | 61325 | 117 | 62825 | 147 | 64325 | 177 | 65825 |
| 28 | 58375 | 58 | 59875 | 88 | 61375 | 118 | 62875 | 148 | 64375 | 178 | 65875 |
| 29 | 58425 | 59 | 59925 | 89 | 61425 | 119 | 62925 | 149 | 64425 | 179 | 65925 |
| 30 | 58475 | 60 | 59975 | 90 | 61475 | 120 | 62975 | 150 | 64475 |  |  |

14